## Slide 1: 第四章：低功耗短距离通信协议

## Slide 2: 学习目标
了解常见的低功耗短距离通信技术及其关键特性
掌握IEEE 802.15.4的调制与解调技术
了解常见的IEEE 802.15.4低功耗MAC技术及其优缺点
掌握链路PRR的计算与估计方法
掌握CTP协议的基本工作原理，以及路由指标ETX的计算方法
掌握BLE的基础协议架构及链路层工作流程
掌握BLE Mesh中的数据包路由过程

## Slide 3: 目录
概述
关键特性
基于IEEE802.15.4的传感网协议架构
Bluetooth
应用案例
研究进展

## Slide 4: 低功耗短距离通信需求
万物相连的网络
4
Notes: 物联网必须互联
物联网节点联网需求
低功耗

## Slide 5: 低功耗短距离通信需求
在物联网中，万物互联是关键
  例如，智慧家居
物联网通信的特点
  无线
  低速
  低功耗
5
Notes: 1物联网要联网
2物联网技术的要求
3.

## Slide 6: 低功耗短距离通信需求
低功耗  无线短距离通信技术
  发射功率与传输距离的关系：
无线低功耗短距离通信技术
  IEEE 802.15.4
  ZigBee
  传感网协议
  BLE
  WiFi Halow/802.11ah
6

## Slide 7: 典型协议
IEEE 802.15.4
  2003年10月, 由IEEE发布，覆盖低速无线个域网的物理层和MAC 层
  2001年3月, IEEE 802.15.4c修订版，增加专门用来解决我国新开放的881~787MHz无线传感网络频段的物理层（也称为780MHz中国频段）
  2010年，IEEE 802.15.4e, 定义了MAC层时分多址（TDMA）和信道跳频的支持，更好的支持了工业市场需求
7
Notes: 加引用

## Slide 8: 典型协议
ZigBee
  “紫蜂”，2004年诞生，是基于 IEEE 802.15.4 标准的低功耗短距离无线网络协议
  2007年，推出ZigBee PRO
  2011年，推出ZigBee RF4CE, 具备更强的灵活性和远程控制能力
ZigBee 与 IEEE 802.15.4
  其协议栈的物理层和MAC层由 IEEE 802.15.4 定义，而上层的网络层和应用层由ZigBee联盟定义
ZigBee技术具有低功耗、低速率、低成本、组网灵活等优点
8

## Slide 9: 典型协议
传感网协议
  由大量低功耗节点组成的无线自组织多跳网络，实时感知、处理和传输网络覆盖区域内监测对象的信息
  传感网协议是传感网应用的基础，自2002年以来大量研究围绕低功耗与组网技术展开
    低功耗MAC的研究：2002年,S-MAC；2004年, LPL-MAC, Wise-MAC; 2008年, RI-MAC; 2010年A-MAC
    组网：2009年, CTP协议支持多对一的路由模式；2010年, IETF ROLL工作组提出RPL支持多对一, 一对多，一对一的路由模式
  早期的传感网技术
    CC1000, 38.4kbps, FSK调制
  近期的传感网协议是基于802.15.4的协议架构
  802.15.4具有高度开放性，促进了大量研究工作的产生
9

## Slide 10: 典型协议
BLE
  1994年，蓝牙技术由爱立信公司推出，目标是在移动电话和其他配件间进行低功耗、低成本无线通信连接
  2010 年，蓝牙技术联盟推出了蓝牙4.0 规范，其最重要的特性是低功耗，此版本的蓝牙被称为低功耗蓝牙，即BLE（Bluetooth Low Energy）
  在2016年6月16日伦敦举行的媒体活动中，蓝牙 SIG正式公布了蓝牙5标准
  随着功能的逐步增加，在2017年7月18日，蓝牙 SIG 正式发布了蓝牙多跳的功能定义和多跳模型定义，并增加到了蓝牙5.0中。在家居物联网中，蓝牙多跳标准的确定使得多设备和多设备之间的通信成为可能
10

## Slide 11: 典型协议
RFID
  射频识别, 无线电的信号是通过调成无线电频率的电磁场，把数据从附着在物品上的标签上传送出去，以自动辨识与追踪该物品
NFC
  近场通信技术，2004年由飞利浦半导体、诺基亚和索尼共同研制开发，是一种短距高频的无线电技术，在13.56 MHz频率运行于20厘米距离内，由RFID演变而来
THREAD
  针对IEEE 802.15.4设备设计的IPv6网络协议栈
  THREAD网络中的节点可分为两种角色：路由节点（router）和端节点（end device）
11

## Slide 12: 目录
概述
关键特性
基于IEEE802.15.4的传感网协议架构
Bluetooth
应用案例
研究进展

## Slide 13: 关键特性
功耗
通信距离
频带与数据率
安全性
非技术特性

## Slide 14: 功耗
不同协议的最大传输功耗
无线收发器状态与能耗
  符合15.4标准的CC2420 radio工作 电压为 2.1~3.6V，通常为 3.0V
  对于两节750mAh的电池来说, 以最
  大输出功率不停发数据最多工作86h
协议 | 最大传输功率
802.15.4 | 100mW
BLE | 10mW
802.11b | 1W
CC2420 | 电流能耗
TX | 8.5~17.4mA
RX | 18.8mA
CCA | 0.426 mA
PA_LEVEL | 电流能耗(mA) | 输出功率(dBm)
31 | 17.4 | 0
27 | 16.5 | -1
23 | 15.2 | -3
11 | 13.1 | -5
15 | 12.5 | -7
11 | 11.2 | -10
7 | 1.1 | -15
3 | 8.5 | -25
可调节 能耗级别
TIPS:
D(dBm)与P(mW)换算
D= 10lgP
14

## Slide 15: 功耗
嵌入式设备的功耗很大部分来源于通信 功耗
  例如，对于TelosB节点，CC2420能耗 占其总能耗的81%
通信功耗与计算功耗
  CC2420发送数据时的最大电流为17.4mA
  TI MSP430在1MHz时工作电流为330μA
降低无线收发器占空比
  无线收发器占空比=活跃时间/总运行时间
  示例：设备活跃时的能耗为10, 休眠时的 能耗为10,若占空比为0.1%, 则平均功耗为 19.99
睡眠
活跃
睡眠
睡眠
活跃
15
Notes: 功耗改成mA mAs或mAh

## Slide 16: 通信距离
不同协议的通信距离
通信距离的计算模型
  常用的路径损耗模型
    : 传输距离的路径损耗，通常=1m; n: 衰减指数; :高斯随机误差
  最远通信距离（节点接收信号强度等于接收器灵敏度）
    RSSI
    :发射功率，：发射，接收天线增益
  示例
    不考虑天线增益与随机误差，假设发射功率为0dBm，接收灵敏度-85 dBm, PL0为28.5dBm, 衰减指数3：最远通信距离为76.4m
多跳网络——获得更大的通信距离
协议 | 最大通信距离
802.15.4 | ~100m
BLE | ~300m
802.11b | ~140m
16

## Slide 17: 频带和数据率
授权频段与ISM频段
  授权频段
    使用授权频段需要许可证, 例如AM,FM广播频段
  ISM频段(Industrial Scientific Medical Band),主要开放给工业，科学和医学机构使用，无需许可证或费用
常见的ISM band
  包括2.45GHz , 5.8GHz, 915MHz 等
2.45GHz ISM Band：
2.4–2.4835 GHz
17

## Slide 18: 频带和数据率
不同协议频带与数据率
协议 | 中心频率(Hz) |  | 频宽(Hz) | 最高数据率
802.15.4 | 全球通用 | 2.45G | 2M | 250kbps
 | 北美 | 915M |  | 40kbps
 | 欧洲 | 868M |  | 20kbps
BLE | 2.45G |  | 2M | 2Mbps
802.11b | 2.45G |  | 22M | 11Mbps
18

## Slide 19: 频带和数据率
2.45GHz频段信道分配
  802.15.4：16个信道，2MHz
  BLE： 40个2MHz信道
  802.11b：14个信道，22MHz
19

## Slide 20: 频带和数据率
实际数据率与最大数据率
  最大数据率
    802.15.4 物理层最大数据率是250kbps
    BLE 最大数据率为2Mbps
  实际中通常不能最高数据率
    802.15.4 数据包发送前会主动退避一段时间( , 通常，实际数据率一般为最大数据率的1/3
    实际传输效率为
    实际数据率： Rreal=ηR
20

## Slide 21: 安全性
芯片加密
  CC2420支持AES-128硬件加密
协议提供的安全服务
  IEEE 802.15.4标准在MAC层向上提供帧安全服务
    数据保密性
      使用AES-128对称加密算法
    数据完整性
      在消息中附加消息完整性代码(MIC)来校验
  蓝牙
    跳频
    应用层加密
21

## Slide 22: 非技术特征
芯片厂商
  ZigBee:TI, 美国飞思卡尔, 美国Ember, 美国Atmel等
  BLE: TI, 英国CSR, 美国博通, 挪威Nordic, 上海锐迪科等
模组价格
  TI官网公布的几款BLE和ZigBee核心产品的价格都在3美元左右
常用设备支持
  BLE: 手机，共享单车，智能手表等
  ZigBee: 小米智能家居等
标准化情况
  标准化组织：ZigBee 联盟，蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)
协议开放性
  IEEE 802.15.4协议与BLE的协议规范都是向全球公开的
22
Notes: 目前市场上ZigBee芯片提供商有：TI（Chipcon）；Freescale；Ember;Jennic；Atmel；Integration；NEC；OkI；Renesas; 等9家。其中TI；Frescale；Ember；Jennic是市场上主导的供应厂商，这四大厂商基本上垄断了整个90%的市场份额。四大巨头势力都比较均衡，Jennic之前在整体实力和名气上可能稍有欠缺，但自从被NXP收购后，至少在行业影响力方面可以和其它三家的竞争对手平分秋色了。

## Slide 23: 典型协议的关键特性
协议 | 802.15.4/ZigBee | BLE | 802.11b
通信距离 | ~100m | ~100m | ~100m
功耗 | ~10mW | ~10mW | ~1W
频带 | 868/115MHz, 2.4GHz | 2.4~2.5GHz | 2.4~2.5GHz
数据率 | 250kbps | 2Mbps | 11Mbps
数据包长度 | 127 B | 265 B | 2304B
23

## Slide 24: 目录
概述
关键特性
基于IEEE802.15.4的传感网协议
Bluetooth
应用案例
研究进展

## Slide 25: 基于IEEE802.15.4的传感网协议
传感网协议的典型使用场景: 自组织无线多跳网络
传感网应用场景
  Great Duck Island，生态环境监测
  Volcano monitoring，火山监测
  绿野千传，森林火灾监测
25
Notes: 传感网ppt dongw

## Slide 26: 基于IEEE802.15.4的传感网协议
传感网协议架构
26
Notes: 去掉ftsp

## Slide 27: 基于IEEE802.15.4的传感网协议
IEEE 802.15.4技术物理层
低功耗MAC
链路质量估计
6LoWPAN
CTP
RPL

## Slide 28: IEEE 802.15.4技术物理层
物理层功能：从比特流到RF信号
工作流程
  DSSS扩频
  O-QPSK调制
  脉冲成形
  数模转换及信号发送
Byte
4 bits
Byte
4 bits
4 bits
4 bits
1110
二进制数据
32位码片
1010010001011110
0110011100001011
O-QPSK调制
I-phase
Q-phase
脉冲成形
10011100001101010010001011101101
数模转换及信号发送
偶数位码片
奇数位码片
  DSSS扩频
28

## Slide 29: IEEE 802.15.4技术物理层
DSSS 扩频
  每4bit数据转化为32位码片(chips)
  Chip rate：2M chip/s， data rate: 250kb/s
数据符号 (b0 b1 b2 b3) | 码片序列 (c0 c1 … c30 c31)
0000 | 11011001110000110101001000101110
1000 | 11101101100111000011010100100010
0100 | 00101110110110011100001101010010
1100 | 00100010111011011001110000110101
0010 | 01010010001011101101100111000011
1010 | 00110101001000101110110110011100
0110 | 11000011010100100010111011011001
1110 | 10011100001101010010001011101101
0001 | 10001100100101100000011101111011
1001 | 10111000110010010110000001110111
0101 | 01111011100011001001011000000111
1101 | 01110111101110001100100101100000
0011 | 00000111011110111000110010010110
1011 | 01100000011101111011100011001001
0111 | 10010110000001110111101110001100
1111 | 11001001011000000111011110111000
29

## Slide 30: IEEE 802.15.4技术物理层
O-QPSK调制
  将32位码元序列调制到信号的I和Q相位上
    每个相位的chip rate = C/2 = 1M chip/s
    每个码元的发送时间：1s/(1Mchip/s )= 1us
  O表示offset，表示相位偏移，offset=0.5 us
脉冲成形
  上半正弦表示1
  下半正弦表示0
30

## Slide 31: IEEE 802.15.4技术物理层
帧结构
  物理层数据单元(PPDU)=物理层头部+MAC层数据单元(MPDU)
  物理层头部
    SHR (4B) – 用于实现码元和位同步
    SFD (1B) –帧定界符，固定的特殊值，用于标志SHR的结束和实际数据报文的开始
    PSDU(0~127B): 实际数据报文，从MAC层传过来的数据单元
    PHR (1B) – PSDU的长度
31
Notes: 修改图

## Slide 32: IEEE 802.15.4技术物理层
帧结构
  物理层数据单元(PPDU)=物理层头部+MAC层数据单元(MPDU)
  MAC层数据单元(MPDU)
    MHR: MAC头部
      Preamble Control (2B) – 帧控制字段
      Data Seq. No. (1B)-序列号字段
      Address Information (4~20B) –地址信息字段
    MSDU: MAC载荷, 长度可变
    MFR(2B) – PSDU的长度
32
Notes: 修改图

## Slide 33: 思考题
现有数据流10111110，要通过IEEE 802.15.4 物理层发送，请给出经过物理层调制后，I相位与Q相位上的码元序列。

## Slide 34: 基于IEEE802.15.4的传感网协议
IEEE 802.15.4技术物理层
低功耗MAC
链路质量估计
6LoWPAN
CTP
RPL

## Slide 35: 低功耗MAC
设计目标
  尽可能降低传感器节点的通信能耗
无线通信中造成能源浪费的原因
  空闲侦听：能源浪费的主要来源
  冲突：可能会造成接收方无法解码所涉及的任何数据包
  偷听：传感器节点接收不是发给自己的数据包
  控制开销：包头和其他类型的数据包开销
CSMA MAC（传统的802.11网络）
  Carrier Sense Multiple Access，载波侦听多路访问
  在发数据前先侦听，如果信道空闲，则立刻发送数据；否则，退避一段时间
  问题： 接收者始终需要在线，不适用于无线传感器网络
35

## Slide 36: 低功耗MAC
无线传感器网络中，降低功耗：使节点实现低占空比
  通过让节点在活动状态和睡眠状态之间交替来实现的
问题
  需要在发送节点和接收节点之间找到同处于活动状态的“汇合点”
解决
  基于同步机制的MAC
    节点协同活动和睡眠状态以便对齐其活动时间
    会带来额外的同步开销
  基于异步机制的MAC
    发送方发起MAC（Sender-initiated MAC）
      基本技术：前导码采样
    接收方发起MAC（Receiver-initiated MAC）
      持续监听信道，等待接收方发送信标
36
Notes: 开机时自己生产

## Slide 37: 同步MAC：S-MAC
基本模式
  节点与邻居节点同步苏醒和睡眠时间，并在苏醒时间内传输数据
冲突避免
  多个邻居同时想要与同一节点通话，需要争夺介质访问权
listen
睡眠
睡眠
listen
Period
time
睡眠
睡眠
D1
D2
睡眠
睡眠
D1
D2
D
发送数据
D
接收数据
发送节点
接收节点
调度
37

## Slide 38: 同步MAC：S-MAC
S-MAC采用与802.11类似的冲突避免机制
  虚拟载波侦听
    每个发送的数据包中都含有一个记录持续时间的字段
    节点将该持续时间记录在网络分配向量（NAV）中，并随时间递减
    在节点开始传输之前，先查看NAV，如果其值不为零，则继续等待
  物理载波侦听
    在物理层执行，通过监听信道能量以发现可能正在进行的传输行为
  RTS/CTS机制
    隐藏/暴露终端问题
    减少空闲侦听
睡眠
D1
睡眠
发送节点S1
接收节点
睡眠
发送节点S2
RTS
CTS
D1
RTS
CTS
to S1
ACK
ACK
D2
D2
ACK
RTS
CTS
ACK
D
发送数据
D
接收数据

## Slide 39: 同步MAC：S-MAC
39
多跳传输延迟问题
  多跳传输中睡眠造成的延时会逐跳累加的问题
  示例

## Slide 40: 同步MAC：S-MAC
自适应侦听机制
  邻居C依据CTS包知道B传输结束的时间，并在C传输结束时短暂醒来侦听
  该例中，C正好是B的下一跳，减少了延迟
40

## Slide 41: 同步MAC：S-MAC
S-MAC 回顾
  比传统802.11中的CSMA/CA MAC更节能
  空闲侦听依然开销很大
    所有人一开始都必须醒着，直到某个人开始传输数据
  网络空闲时有同步的开销
  发送数据时有RTS/CTS开销
41

## Slide 42: 发送方发起异步MAC：LPL MAC
LPL (Low Power Listening) MAC
  发送方发送足够长的探测包（preamble）列来唤醒接收者, LPL MAC直接使用数据包作为探测包
  接收方周期性做CCA，一旦发现能量大于阈值，就进入接收状态接收数据
    CCA: Clear Channel Assessment,对无线信道进行简短的采样以检测信道能量
数据包列
接收节点
发送节点
D
D
D
D
D
D
D
D
A
A
Tsleep
TCCA
Ttrain
Radio 打开
发现TX
D
数据包
A
ACK包
42

## Slide 43: 发送方发起异步MAC：LPL MAC
CS和CCA对比
相似点：检测能量是否高于阈值，探测周围是否有人发包
不同点：结果不同
  CS发现则退避
  CCA发现则进入唤醒
阈值设置 (默认-77dBm)
  偏高
    CS可能无法感知潜在的传输，引起冲突
    CCA可能无法检测潜在的传输，错过接收
  偏小
    CS： 环境噪音也可能引起不必要的退避
    CCA: 环境噪音也可能唤醒节点
43

## Slide 44: 发送方发起异步MAC：LPL MAC
LPL 单播vs.广播
  单播(UNICAST)：ACK包可以缩短数据包列
  广播(BROADCAST)：发送的数据包列持续时间必须大于等于接收者的睡眠时间（Ttrain>=Tsleep）
  在这个例子里，广播的开销是单播的两倍
Tsleep
TCCA
广播
单播
44
Notes: Receiver 画2个
LPL MAC
单播 平均1/2
广播

## Slide 45: 发送方发起异步MAC：LPL MAC
自适应机制
  接收方回复完ACK之后持续监听一段时间(delay after receive)来接收发送者接下来可能会连续发送的数据包
Receiver
Sender
D
D
D
D
A
A
D1
A
D1
A
D2
A
D2
A
delay after receive
delay after receive
45
Notes: LPL MAC

## Slide 46: 发送方发起异步MAC：LPL MAC
错误唤醒问题
  由于WiFi，蓝牙等与802.15.4公用2.4G频段，节点可能会被信道上的WiFi信号错误唤醒
  持续空听(delay after receive)将引起不必要的开销
错误唤醒
46
Notes: LPL MAC

## Slide 47: 发送方发起异步MAC：LPL MAC
错误唤醒问题可行解决方法
  通过RSSI特征来区分ZigBee信号与其它微波信号，在CCA时判断是否为ZigBee信号，是则醒过来收包，否则直接睡眠
  可以利用的RSSI特征
    广播时间
    数据包间隔
    峰均比
    RSSI是否可能小于 噪声强度
47
Notes: 课本里少写

## Slide 48: 发送方发起异步MAC：LPL MAC
错误唤醒问题可行解决方法
  通过RSSI特征来区分ZigBee信号与其它微波信号，在CCA时判断是否为ZigBee信号，是则醒过来收包，否则直接睡眠
  可以利用的RSSI特征
    广播时间
48

## Slide 49: 发送方发起异步MAC：LPL MAC
错误唤醒问题可行解决方法
  通过RSSI特征来区分ZigBee信号与其它微波信号，在CCA时判断是否为ZigBee信号，是则醒过来收包，否则直接睡眠
  可以利用的RSSI特征
    广播时间
    数据包间隔
49

## Slide 50: 发送方发起异步MAC：LPL MAC
错误唤醒问题可行解决方法
  通过RSSI特征来区分ZigBee信号与其它微波信号，在CCA时判断是否为ZigBee信号，是则醒过来收包，否则直接睡眠
  可以利用的RSSI特征
    广播时间
    数据包间隔
    峰均比
50

## Slide 51: 发送方发起异步MAC：LPL MAC
错误唤醒问题可行解决方法
  通过RSSI特征来区分ZigBee信号与其它微波信号，在CCA时判断是否为ZigBee信号，是则醒过来收包，否则直接睡眠
  可以利用的RSSI特征
    广播时间
    数据包间隔
    峰均比
    RSSI是否可能小于 噪声强度
51

## Slide 52: 发送方发起异步MAC：LPL MAC
错误唤醒问题可行解决方法
  通过RSSI特征来区分ZigBee信号与其它微波信号，在CCA时判断是否为ZigBee信号，是则醒过来收包，否则直接睡眠
  可以利用的RSSI特征
协议\RSSI特征 | 广播时间 | 数据包间隔 | 峰均比 | RSSI是否会小于噪声强度？
ZigBee | [576, 4256]μs | 2.8ms or 192μs | ≤ 1.3 | FALSE
WiFi | [194, 542]μs | ≥ 28μs | ≥ 1.9 | FALSE
Bluetooth | 366μs | NA | ≤ 1.3 | FALSE
Microwave | 10ms | 10ms | ≥ 2.9 | TRUE
52
Notes: LPL MAC

## Slide 53: 发送方发起异步MAC：LPL MAC
LPL MAC 回顾
  比同步MAC更节能，无需所有节点一开始都醒着
  然而发送方需要持续发送探测包直到接收方醒来，这个过程中将持续占用信道，影响了发送方通信范围内其他节点的通信
53

## Slide 54: 思考题
在LPL MAC中，发送节点持续发送探测包来唤醒接收节点。已知，LPL MAC采用数据包作为探测包，接收节点在周期性醒来进行CCA，在每次CCA期间采样400次，只有当采样得到的信号强度平均值超过-77dBm才醒来。假设每次CCA的时间长度是11ms，探测包长度是2ms，接收的信号强度-56dBm，环境噪声-100dBm。那么，为了使接收方正确收到包，探测包间隔最大为多少?
54
Notes: 答案：最大间隔2.6ms
分析：CCA400次醒来, 至少需要210次采样在数据包信号上，即CCA时间中有数据包的时间至少为：(210/400)*11ms=5.8ms
那么至少有三个数据包落在CCA中，两个间隙的时间最大为 11-5.8=5.2ms, 最大间隔为5.2/2=2.6ms

## Slide 55: 接收方发起异步MAC：RI-MAC
RI-MAC 工作机制
  发送者如果有数据需要发送，一直处于侦听状态，直到收到接收者的探测包才可以发送数据
  接收者周期性醒来，并发送探测包
55
Notes: 开机时自己生产

## Slide 56: 接收方发起异步MAC：RI-MAC
接收方发起 vs. 发送方发起
  发送方发起的MAC机制要持续占用信道，导致其他邻居无法收发数据
接收节点
发送节点
D
D
D
D
D
D
D
D
A
A
接收节点
发送节点
D
D
A
A
B
B
发送方发起
接收方发起
56
Notes: 开机时自己生产

## Slide 57: 接收方发起异步MAC：RI-MAC
数据冲突问题:
  冲突避免
  二进制指数退避
57
Notes: 开机时自己生产

## Slide 58: 接收方发起异步MAC：EE-RI-MAC
进一步减少RI-MAC发送者的能耗
在发送者空闲侦听的过程中，时醒时睡，而不是持续侦听
58
Notes: 开机时自己生产

## Slide 59: 接收方发起异步MAC：A-MAC
进一步减少接收者的能耗
RI-MAC问题：Receiver发送probe后需要等待一段时间试图去接收可能收到的数据
解决方法：A-MAC可以减少等待时间，通过backcast机制测试网络中是否有潜在的sender
59
Notes: 开机时自己生产

## Slide 60: 基于IEEE802.15.4的传感网协议
IEEE 802.15.4技术物理层
低功耗MAC
链路质量估计
6LoWPAN
CTP
RPL

## Slide 61: 链路质量估计
链路质量估计是路由协议的基础
  一个好的路由协议会选择链路质量好的链路进行通信
链路质量的评估指标
  物理层指标
    接收信号强度RSSI
    信噪比SNR
    链路质量指示LQI
  链路层指标
    数据包接收率PRR
61

## Slide 62: 链路质量估计
接收信号强度(Radio Signal Strength Indicator, RSSI)
  是接收信号总能量的度量
RSSI 获得方法
  计算方法:
    8个symbol(128us)周期的信号强度平均值
    CC2420记录在RSSI VAL寄存器中
    CC2420的RSSI计算公式P = RSSI VAL + RSSI OFFSET
      RSSI_OFFSET-45dBm
  Per byte: 读寄存器
  Per packet：根据SFD后8个symbol计算
  经验值
    -95dbm ~-55dBm
62

## Slide 63: 链路质量估计
RSSI 与PRR之间的关系
  当RSSI>-87dBm时, PRR>85%, 链路质量好
  当RSSI<-92dBm时, PRR<50%, 链路质量差
  当RSSI低于-87dBm时，进入灰色区域，PRR非常不稳定，难以预测
RSSI问题
  灰色区域测不准
  和接收器灵敏度有关
发送功率为0dBm
发送功率为-7dBm
63

## Slide 64: 链路质量估计
SNR (Signal to Noise Ratio)
  信号功率与噪声功率的比率, 单位dB
  SNR=10log(S/N), S为信号功率，N为噪声功率
802.15.4 硬件不支持直接读取SNR的接口
获取方法(以cc2420为例)
  噪声功率(Noise Floor): RSSI寄存器在不收包时的读数
    通常为-98dBm 左右
  信号功率：收到的数据包的RSSI值
  例如，RSSI为-75dBm时， SNR为23dB
SNR与PRR的关系
SNR经验值: 3~43dB
64
Notes: 算回毫瓦计算

## Slide 65: 链路质量估计
LQI (Link Quality Indicator)
  计算方法
    帧定界符（SFD）之后8个symbol的码元错误率(CER)
    LQI=(CORR-a)*b
      CORR为数据包SFD后8个symbol的 平均correlation value，在0~255之
      间，a 和 b 为经验参数
  LQI经验值：50(最差)~110(最好)
  在CTP中，认为LQI高于105的链路为 高质量链路
LQI与PRR之间的关系
  单个LQI值与PRR关联性低(上图)
    例如LQI 85 对应的PRR从10%到100%不等
  平均LQI与PRR关联性高(下图)
65

## Slide 66: 链路质量估计
PRR (Packet Reception Ratio)
  数据包成功接收率 （不考虑重传）
  衡量链路质量的最终指标
PRR估计方法：一段时间内，成功接收的包数与发送的总数的比率
  通过Beacon包
    缺陷：包长不同，预测不准
  通过数据包
    通过receiver feedback
    通过ack计数
66
Notes: 教材：没有数据包则通过beacon包

## Slide 67: 链路质量估计
通过ack计数的PRR估计方法
  固定时间窗口中, 统计收到的ACK数据包个数与发送的数据包总数的比值
  指数加权移动平均( Eexponentially weighted moving average EWMA)
    PRR = + (1-) PRR
    可调节参数：滑动窗口W，与权重𝛼
      示例中，W=3,𝛼=0.9
PRR=0.67
PRR=0.67*0.9+0.67*0.1=0.67
PRR=0.67*0.9+1*0.1=0.703
PRR=？
收到ACK的包
未收到ACK的包
67
Notes: 答案：

## Slide 68: 链路质量估计
基于跨层特征的估计
  4-bit 链路质量估计的信息来源
  物理层(1 bit)：数据包解码质量情况
    White bit: 设置为1表示收到的数据包中 每个符号误码率很低
    Bit = 0, if LQI < 105
  链路层(1 bit)：数据包ACK情况
    Ack bit: 设置为1表示收到L2层的ack，上一个数据包成功发送，为0则表示发出去的包可能丢了
  网络层(2 bits)：标注相对重要的链路
    Pin bit：当网络层在一个路由表的某链路上设置pin位时，链路估计器不能从表中删除该链路，直到该位清零为止
    Compare bit：指示数据包发过来的链路是否优于现在路由表中一个或多个链路
68

## Slide 69: 基于IEEE802.15.4的传感网协议
IEEE 802.15.4技术物理层
低功耗MAC
链路质量估计
6LoWPAN
CTP
RPL

## Slide 70: 6LoWPAN
IPv6 over Low Power Wireless Personal Area Network
致力于将IPv6 与802.15.4 相结合，使得大量物联网节点可以无缝地接入互联网
70
Notes: 跟传统节点ID的

## Slide 71: 6LoWPAN
71
主要任务
  在IEEE 802.15.4 MAC 层和 IPv6 网络层之间加入适配层，使得IPv6 数据包能够运行在 IEEE 802.15.4 的网络上
两种主要技术
  分段重组
  头部压缩

## Slide 72: 6LoWPAN
分段重组
  MAC 层每一帧的长度为127字节，IEEE 802.15.4能为网络提供的有效负载的长度为80～100字节
  IPv6数据报的最大传输单元为1280字节
  6LoWPAN必须支持分段与重组
IPv6 Datagram
802.15.4
Disp
IPv6 Datagram (Frag 1)
802.15.4
Frag
IPv6 Datagram (Frag 2)
802.15.4
Frag
IPv6 Datagram (Frag 3)
802.15.4
Frag
Disp
72

## Slide 73: 6LoWPAN
分段重组
  Size: 每一个分段的大小(bytes)，所有分段中都包含
  Tag: 属于同一个IPv6报文的，Tag相同
  Offset: 表示在原来IPv6报文中的位置，用于重组
    在第一个分段中省略，其它分段需要包含该字段
73
Notes: TAG 到 IPV6 id 位数

## Slide 74: 6LoWPAN
IPv6数据报头部40B，UDP头部8B
IPv6头部（40B）压缩
  源节点与目的节点的IPv6 地址（共32B）压缩非常关键
    基本思想：利用链路层地址与IPv6 地址之间的直接映射关系
64位前缀
64位IID
6LowPAN 中
的IPv6 地址
- 本地链路单播地址 ( FE80:: 开头)
- 16种全球单播地址前缀
-由链路层地址直接配置而成
74

## Slide 75: 6LoWPAN
其它字节压缩
  其它字节压缩思想类似：限定常用值个数并编号，或直接省略能从MAC 层头部获取的字段
    版本（Version）和有效载荷长度（PayloadLen）字段可以直接省略
75

## Slide 76: 基于IEEE802.15.4的传感网协议
IEEE 802.15.4技术物理层
低功耗MAC
链路质量估计
6LoWPAN
CTP
RPL

## Slide 77: CTP
CTP
  多对一的路由模式
  基于距离向量路由协议, 选择距离最短的路径
  建立在CSMA MAC或LPL MAC，及链路质量估计器上
路由指标：ETX(expected number of transmissions)
  链路ETX：在一条链路上成功发送一个数据包所需的传输次数
    ETXf = 1 / (df X dr) 1/df
    df: 数据包成功到达接收者的概率， dr : 接收者回复的ACK包成功到达发送者的概率
  路径ETX：在一条路径上成功发送一个数据包所需的传输次数
77
Notes:     习题2：常见路由指标中哪些是可加的哪些是不可加的

## Slide 78: 思考题
已知一条n跳路径，其中代表第i跳的链路。证明这条路径的ETX等于其所有链路ETX之和

## Slide 79: CTP
CTP基本工作流程
  S 广播beacon, A B更新路由表
A
B
C
E
D
F
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
S
2
1
下一跳 | 开销
S | 1
A
下一跳 | 开销
S | 3
B
下一跳 | 开销
C
下一跳 | 开销
D
下一跳 | 开销
E
下一跳 | 开销
F
79
Notes: Dv 例子

## Slide 80: CTP
CTP基本工作流程
  A 广播beacon, B 发现走A路径更优，更新父节点为A；其余邻居节点C和D分别更新路由
A
B
C
E
D
F
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
S
2
1
80
下一跳 | 开销
S | 1
A
下一跳 | 开销
A | 2
S | 3
B
下一跳 | 开销
A | 2
C
下一跳 | 开销
A | 2
D
下一跳 | 开销
E
下一跳 | 开销
F
Notes: 放在同一页

## Slide 81: CTP
CTP基本工作流程
  重复此过程
A
B
C
E
D
F
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
S
2
1
81
下一跳 | 开销
S | 1
A
下一跳 | 开销
A | 2
S | 3
B
下一跳 | 开销
A | 2
B | 3
C
下一跳 | 开销
A | 2
B | 3
D
下一跳 | 开销
C | 3
D | 4
E
下一跳 | 开销
C | 3
E | 4
D | 6
F
Notes: Dv 例子

## Slide 82: CTP
CTP 路由帧(beacon)格式
  P: 路由信息请求标志位。置位, 则收到该包的节点将发送路由帧更新路由信息
  C: 拥塞标志位。置位，表示上一个CTP包丢失，发生拥塞
  Parent: beacon发送节点的parent
  ETX: 发送节点的path ETX
82

## Slide 83: CTP
CTP数据帧格式
  P: 路由信息请求标志位
  C：拥塞标志位
  THL: Time Has Lived, 数据包生成时为0, 每经过一跳增加1
  ETX: 发送节点的path ETX
  Origin: 源节点ID
  SeqNo: 序列号
83

## Slide 84: CTP
路由回路问题
  发生原因
    路由信息陈旧, 没有及时更新
如何发现
  数据包中的节点ETX应该逐跳 减小
  当节点收到的数据包ETX比自 己的ETX低时, 说明发生回路
两种解决机制
  通过广播beacon包来解决不一致性
  当数据包ETX高于设定的阈值时，
  不再发送该数据包
D
A
B
C
8.1
4.6
6.3
3.2
5.8
X
4.6
6.3
8.1
5.8
4.6 < 6.3?
3.2 < 4.6?
5.8 < 8.1?
4.6<5.8?
4.6
8.1 < 4.6?
84

## Slide 85: CTP
Beacon频率问题
  Beacon用于更新ETX及路由信息, 频率过高, 路由信息准确度高, 但开销大; 频率过低, 则无法及时更新路由
解决方法
  自适应的调节机制(Adaptive beaconing), beacon间隔从小到大增加
  当检测到网络不一致性时，将beacon间隔设成最小
    E.g. ,发生路由回路时
Increasing interval Reset interval
TX
85

## Slide 86: 基于IEEE802.15.4的传感网协议
IEEE 802.15.4技术物理层
低功耗MAC
链路质量估计
6LoWPAN
CTP
RPL

## Slide 87: RPL
低功耗有损网络中的IPv6路由协议 (IPv6 Routing Protocol for Low Power and Lossy Networks)
  IPv6与IEEE 802.15.4的结合: 6LoWPAN
  基于6LoWPAN的路由策略：RPL
87

## Slide 88: RPL
RPL(Ripple) , Routing Protocol for Low Power and Lossy Networks
组网模式：
  DODAG(Destination-Oriented DAG)，只有一个根节点的有向无环图
通信模式： MP2P, P2MP,P2P
  MP2P: 数据收集
  P2MP: 数据分发
  P2P: 点对点, 由前两种模式结合 实现
88
Notes: Rank
Rank
重点讲P2P
好处： 不用存储到每个节点的直接path

## Slide 89: RPL
RPL路由建立
  目标函数
    选取路由度量计算Rank值，同时考虑路由约束条件，以选出最优路径，即Rank值最低的路径
    路由度量：跳数、延迟、ETX等
  DODAG建立
    上行路由建立
      由根节点开始向下广播DIO消息，含有节点的ID、Rank 值等关键信息，收到的节点依据目标函数选择是否加入或更换父节点
    下行路由建立
      在建立好的上行路由上，节点向父节点发送DAO消息，包含节点的路由前缀信息
89
Notes: Rank
Rank
重点讲P2P
好处： 不用存储到每个节点的直接path

## Slide 90: RPL
DAG上行路由建立
  路由度量：ETX, 标在每条边上
  目标函数：最小化节点到根的ETX
建立过程
  LBR-1广播DIO信息
A
B
C
E
D
F
G
H
I
1
3
2
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
LBR-1
90

## Slide 91: RPL
DAG 建立
  路由度量：ETX, 标在每条边上
  目标函数：最小化节点到根的ETX
建立过程
  LBR-1广播DIO信息
  ABC收到，设置LBR-1为 父节点，加入DAG
A
B
C
E
D
F
G
H
I
1
3
2
1
1
LBR-1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
91

## Slide 92: RPL
DAG 建立
  路由度量：ETX, 标在每条边上
  目标函数：最小化节点到根的ETX
建立过程
  LBR-1广播DIO信息
  ABC收到，设置LBR-1为 父节点，加入DAG
  C广播DIO信息，B添加C为 可选父节点; E加入DAG, 距离3
C
A
B
E
D
F
G
H
I
1
3
2
1
1
LBR-1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
92

## Slide 93: RPL
DAG 建立
  路由度量：ETX, 标在每条边上
  目标函数：最小化节点到根的ETX
建立过程
  LBR-1广播DIO信息
  ABC收到，设置LBR-1为 父节点，加入DAG
  C广播DIO信息，B添加C为 可选父节点; E加入DAG, 距离3
  A广播DIO信息, B发现A是更优 的父节点, 因而改路由到A
A
B
C
E
D
F
G
H
I
1
3
2
1
1
LBR-1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
93

## Slide 94: RPL
DAG 建立
  路由度量：ETX, 标在每条边上
  目标函数：最小化节点到根的ETX
建立过程
  LBR-1广播DIO信息
  ABC收到，设置LBR-1为 父节点，加入DAG
  C广播DIO信息，B添加C为 可选父节点; E加入DAG, 距离3
  A广播DIO信息, B发现A是更优 的父节点, 因而改路由到A
  继续该过程, 直到所有节点
  都加入DAG
A
B
C
E
D
F
G
H
I
1
3
2
1
1
LBR-1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
94

## Slide 95: 目录
概述
关键特性
基于IEEE802.15.4的传感网协议架构
蓝牙低功耗协议（BLE）
应用案例
研究进展

## Slide 96: 蓝牙低功耗协议（BLE）
基于BLE的通信场景
  BLE的设备构造成了星型的网络（piconet）
    一个master，多个slave
    master负责了整个piconet的通信协调，slave只能和master通信
    在一个piconet中，每个slave使用的是不同的通信信道
  一个BLE设备可以同时为一个piconet的slave，也同时为另外一个piconet的slave或者master
96
相同颜色为同一个信道
Notes: BLE设备多重角色
  可以是一个piconet的slave，
  又是另一个piconet的master。但一个时间点只能是一个角色
BLE组网：一个piconet每个slave使用不同的信道（不同的跳频序列）

## Slide 97: 蓝牙低功耗协议（BLE）
mesh组网（多跳）：网络中节点不同的角色
  普通节点: 网络边缘的节点，没有relay功能。
  转发节点: 具有转发功能，收到数据立即转发
  朋友节点: 特殊的转发节点，还可以暂存数据
  低功耗节点：可从朋友节点查询数据，无需一直监听数据包。
  朋友节点（未使用）: 可以作为朋友节点，但未启用对应的功能
97
Notes: Friend node 特殊的relay节点。表述重新组织一下。

## Slide 98: 蓝牙低功耗协议（BLE）
BLE的协议栈
  低功耗物理层
    40个跳频信道：37个数据传输信道，3个广播信道
  低功耗链路层
    周期性醒睡
  L2CAP
    数据包融合/分割
    控制数据包重传
  GATT，ATT
    服务交换的数据结构
  SMP
    密钥生成与分发
98
Notes: 另起一层。右边绘制mesh层。
——跳频，

## Slide 99: 蓝牙低功耗协议（BLE）
物理层协议
链路层协议
L2CAP协议
ATT属性检索协议和GATT通用属性框架
BLE mesh
蓝牙 5.x规范
99

## Slide 100: 物理层协议
信道分配
  从2.4GHz到2.480GHz，
  每个信道2MHz，总共40个信道（0~39）
  37,38,39为广播信道，其他为数据传输信道
为了减少数据传输阶段的干扰，使用跳频技术
  基础信道的跳频
    每一对master和slave以同一种伪随机序列的方式切换信道
    下一次跳频的信道由gMap、c和hop决定
  自适应跳频
    master和slave会维护一系列的信道质量数组ChM
    gMap根据ChM对每个信道的标记情况进行可用信道的更新
100
Notes: 具体的数据，01010发送出来，形成的复数信号。--物理调制
广播数据包—如何汇聚。（master是否停滞监听，）Master的状态切换。
分slot master 如何跳频，如何agree on 一个序列。 为什么是比较好的机制。

## Slide 101: 物理层协议
BLE的调制方式: GFSK（高斯频移键控）
  给定传输数据101，FSK和GFSK调制波形图如下所示
  降低不同频率调制之间的干扰。
1
0
1
高斯滤波原始数据
GFSK调制
FSK调制
频谱图对比
红色：FSK
黑色：GFSK
101
Notes: 频率可以有多少间隔。调制， 0101数据如何发送，如何滤波，如何fsk，如何调制。
0101-> 高斯低通 造成滤波。TODO。与FSK的差别。效果，
Inter-symbol的区分变小:cost。 ——inter-channel的干扰变小。Side band.
FSK图。频率变化图。
GFSK, wiki, 顶点频率 滑平了，减少了在不同频率上发送数据时的，不同channel之间的相互干扰。-1,1高斯变得-0.9,0.9了。

## Slide 102: 物理层协议
物理帧结构。
  preamble: 0,1交替，首位bit和Access Address的首位bit相同
    10101010 ，8位(1Mbps模式)
  Access Address (AA)
    广播包：固定的值0x8E89BED6
    数据包：在建立连接过程中确定，每一对链路唯一的AA
  PDU
    广播包：最多37字节，最少6字节
    数据包：最多257字节，最少2字节
102

## Slide 103: 蓝牙低功耗协议（BLE）
物理层协议
链路层协议
L2CAP协议
ATT属性检索协议和GATT通用属性框架
BLE mesh
蓝牙 5.x规范
103

## Slide 104: 链路层协议
BLE数据传输流程
  数据校验
    使用CRC实现对数据包的校验
    BLE中使用的CRC生成多项式为x24+x10+x9+x6+x4+x3+x1+x0
  数据白化
    对二进制数据与一个伪随机序列进行异或操作
    BLE中使用了7bit长的随机序列进行数据白化

## Slide 105: 链路层协议
BLE链路层状态机
  扫描状态:对广播信道37，38，39轮流扫描
  准备状态：可以向其他状态切换的中间状态
  广播状态：纯广播或者可以被连接
  初始化状态：监听指定的device信道，等待发送连接反馈
  连接状态：从广播状态或者初始化状态通过发送连接广播包CONNECT_REQ切换。
105

## Slide 106: 链路层协议
BLE的数据包类型：广播包和数据包
广播包帧结构
  Header
    PDU type（7种类型）
      ADV_IND (可连接) <-> CONNECT_REQ (连接请求)
      ADV_DIRECT_IND (定向可连接), <->CONNECT_REQ (连接请求)
      ADV_SCAN_IND (可扫描) <- > SCAN_REQ (扫描请求), <->SCAN_RSP (扫描反馈)
      ADV_NONCONN_IND (不可连接) –x
    TxAdd和RxAdd：发送方的地址类型和接收方的地址类型
      0->使用厂商分配的静态地址,1->自己生成的随机地址
    RFU：保留位

## Slide 107: 链路层协议
连接请求广播包结构(CONNECT_REQ)
  initA: 发起者的地址
  AdvA: 接收方的地址
  LLData
    AA: 建立连接后确定链路的唯一标记(广播包是固定的)
    WinSize,Winoffset: BLE处理多个连接的缓冲时间
    Interval: 连接事件的间隔
    Latency: slave隔多少个连接事件再反馈master
    Timeout: 等待反馈的延迟
    ChM: 信道可用情况标记(40 bits, 每个bit代表一个信道)，与gMap数组对应
    Hop:随机跳频的增量因子
107
Notes: http://microchipdeveloper.com/wireless:ble-link-layer-channels
主要讲coonect_req.--- chM, Hop展开，与前文对应。
如何协商，案例。对应关系。图，连接关系。如何建立连接。

## Slide 108: 链路层协议
连接建立过程
  Master发起连接请求
  等待1.25ms+winoffset时间间隔（BLE处理多个连接的schedule时间）
  Master发送数据包，slave成功反馈，则连接成功，且连接事件间隔确认
  连接失败
    ① slave没有在winsize时间内收到master数据包，失败
    ② master没有在timeout时间内收到salve反馈，失败
108
Notes: http://microchipdeveloper.com/wireless:ble-link-layer-channels
主要讲coonect_req.--- chM, Hop展开，与前文对应。
如何协商，案例。对应关系。图，连接关系。如何建立连接。

## Slide 109: 链路层协议
数据包帧结构
  Header
    LLID: 表示数据包或者控制包
    NESN：下一个期望的包序号（停等协议,序号为0/1）
    SN：包序号（停等协议,序号为0/1）
    MD： more data,是否还有继续的数据包
  MIC：完整性校验
109
Notes: http://microchipdeveloper.com/wireless:ble-link-layer-channels
Stop-wait. 偶数奇数确认——ble序号。
为什么没有link layer address。通过PHY access address来唯一确认，因此缺少。

## Slide 110: 链路层协议
数据包传输
  7.5ms 到 4s之间, 1.25ms的倍数
  Master发起每次通信事件，slave反馈
    即使没有实际数据发送，也会周期性发送/反馈空数据包
    Slave可以设定latency，表示经过多少连接事件再反馈（节约能量）
    Slave在一个连接事件间隔中，可以连续发送多个数据包
  通信完成，立刻进入休眠
110
Notes: http://microchipdeveloper.com/wireless:ble-link-layer-channels
上下行区分通信。
Master主动发送数据包，通信的过程—
ACK和data数据区分。上下行不同的probe模式，——
----（放在channel 跳频里面物理层解释清楚）确认 是否是发完数据包之后，就相隔相同的时间进行跳频。解决事件间隔内数据包没有塞满的问题。
每个ble slave的跳频和连接事件间隔同步不同的，多个slave

## Slide 111: 链路层协议
BLE的邻居发现
  在BLE设备建立连接组成piconet星型网络之前，BLE设备需要首先扫描周围的设备以发现潜在的可连接设备
  设备A在扫描信道38的时候，发现了设备B，向设备B发送了扫描反馈数据包。其后，设备A和设备B即可进入连接建立过程

## Slide 112: 链路层协议
BLE的连接建立
  master发现邻居slave后，发送广播包CONNECT_REQ以建立连接
  1.25ms+Winoffset后再向该slave发送初始的连接事件同步数据包
  连接建立失败
    当slave没有在WinSize的时间窗口内接收到来自master的初始连接事件数据包时，表示连接建立失败
    当master没有在Timeout时延内收到slave的反馈时，连接建立失败

## Slide 113: 链路层协议
BLE多个连接的维持
  一个master为了保持与多个slave的连接，采用了TDMA（时分复用）的调度方式
  Master和slave跳频以0.625ms的slot为单位同步
  对于master,一个连接事件间隔内会处理完所有的slave通信，并且执行扫描
  对于slave，piconet中slave越多，连接事件间隔越长
113
Notes: 具体的数据，01010发送出来，形成的复数信号。--物理调制
广播数据包—如何汇聚。（master是否停滞监听，）Master的状态切换。
分slot master 如何跳频，如何agree on 一个序列。 为什么是比较好的机制。

## Slide 114: 蓝牙低功耗协议（BLE）
物理层协议
链路层协议
L2CAP协议
ATT属性检索协议和GATT通用属性框架
BLE mesh
蓝牙 5.x规范
114

## Slide 115: L2CAP协议
数据包的分割和重组
  L2CAP帧格式
    Length: 数据帧长度
    Channel ID: 用于唯一表示当前通信链路的标识
    L2CAP SDU length: 传输数据帧总长度（子数据帧重组后的长度）。每个子数据帧最大251字节。
  示例
    发送90字节数据，CID为0x4b，每个子数据帧长度最大为44字节（包括包头）。（master, slave协商达成）
    注：子数据帧没有偏移编号，因为BLE使用停等协议
115
Notes: 这里面与zigbee不同，没有offset，挺等协议。与传统数据包不同。单跳、都跳。
此处和前面的一页合并。
http://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/ble-stack/l2cap.html
http://docs.ifjy.me/contents/wireless/025/README.html

## Slide 116: L2CAP协议
差错控制和重传
  L2CAP层的差错控制主要通过重传来完成
  信息帧：用来发送数据。control域主要定义了两种重传模式
    ACK超时，sender重传
    sender等待receiver通知再重传
  监督帧：反馈ACK/NACK信息. Control域主要定义了反馈的类型
    成功接收数据包
    没有成功接收
    拒绝接收数据包
    拒绝接收部分数据包
116
Notes: 通过CRC和重传完成。——CRC。通过表达语意，未必需要字段都讲解。 SAR省略。--
两种重传模式：ACKtimer out自动重传； 等待receiver通知，重传。 关键功能。

## Slide 117: 蓝牙低功耗协议（BLE）
物理层协议
链路层协议
L2CAP协议
ATT属性检索协议和GATT通用属性框架
BLE mesh
蓝牙 5.x规范
117

## Slide 118: ATT属性检索协议和GATT通用属性框架
ATT(Attribute Protocol)：提供对服务的检索功能
GATT(Generic Attribute Profile)：定义了服务存储的数据结构
Profile：slave提供的一系列服务的组合
  服务：一系列具体的功能的集合
    特征：提供的功能
118
Notes: ATT解释。GATT解释。Character: 。 Profile，定义了一系列slave提供的服务（比如，设备通用访问服务、温度获取服务）的组合。—— ATT：传递profile的功能。先介绍profile。GATT定义了数据结构、ATT主要负责解析数据结构。然后解释，如何传输, 每一行一句话解释。

## Slide 119: ATT属性检索协议和GATT通用属性框架
Handler | UUID | Value | Permission | 备注
0x0100 | 0x2800 | UUID=0x1800 | Read | Generic Access [service]
0x0101 | 0x1800 | UUID=0x2a00, handler=0x0102 | Read,write | 设备名[characteristic]
0x0102 | 0x2a00 | BLE device | Read,write | 
0x0111 | 0x2a01 | 0x0100 | Read | 外观[characteristic] 手机
0x0200 | 0x2800 | UUID=0x1809 | Read | 温度计 [service]
0x0201 | 0x1809 | UUID=0x2a1c, Handler=0x0202 | Read | 
0x0202 | 0x2a1c | 20 | Read | 读取温度[characteristic]
每个特征的句柄是唯一确定的，用于区分不同的特征和服务
  Handler：句柄，区分不同的服务或特征.
  UUID：服务/特征的标志，可用系统默认，也可自定义
  Value：对应的值
  Permission：可读，可写 等
  ATT协议：定义了如何解析发送来的GATT数据结构中的数据
Profile
服务
特征
119
Notes: ATT解释。GATT解释。Character: 。 Profile，定义了一系列slave提供的服务（比如，设备通用访问服务、温度获取服务）的组合。—— ATT：传递profile的功能。先介绍profile。GATT定义了数据结构、ATT主要负责解析数据结构。然后解释，如何传输, 每一行一句话解释。

## Slide 120: ATT属性检索协议和GATT通用属性框架
示例：一个提供了设备名称服务和温度查询服务的手机
  每个服务以UUID=0x2800表示开始和结束，value即为其包含的具体服务
  服务中的value包含提供的特征UUID和handler（比如设备名称BLE device, 外观编号0x0100表示手机）
120
Handler | UUID | Value | Permission | 备注
0x0100 | 0x2800 | UUID=0x1800 | Read | Generic Access [service]
0x0101 | 0x1800 | UUID=0x2a00, handler=0x0102 | Read,write | 设备名[characteristic]
0x0102 | 0x2a00 | BLE device | Read,write | 
0x0111 | 0x2a01 | 0x0100 | Read | 外观[characteristic] 手机
0x0200 | 0x2800 | UUID=0x1809 | Read | 温度计 [service]
0x0201 | 0x1809 | UUID=0x2a1c, Handler=0x0202 | Read | 
0x0202 | 0x2a1c | 20 | Read | 读取温度[characteristic]
Notes: ATT解释。GATT解释。Character: 。 Profile，定义了一系列slave提供的服务（比如，设备通用访问服务、温度获取服务）的组合。—— ATT：传递profile的功能。先介绍profile。GATT定义了数据结构、ATT主要负责解析数据结构。然后解释，如何传输, 每一行一句话解释。

## Slide 121: 蓝牙低功耗协议（BLE）
物理层协议
链路层协议
L2CAP协议
ATT属性检索协议和GATT通用属性框架
SMP安全管理协议
BLE mesh
蓝牙 5.x规范
121

## Slide 122: BLE Mesh
组网：四种链路类型
  (1) ADV(Not Relayed)：非转发节点的广播包收发
  (2) ADV(Low power)：用于低功耗节点与朋友节点之间收发数据包，
  (3) ADV Bearer：两个节点之间可以基于mesh协议收发广播消息，并且可以作为中继转发；
  (4) GATT Bearer：用于没有mesh能力的传统节点也能参与MESH网络
122

## Slide 123: BLE Mesh
场景：节点J需要发送数据包给节点E，TTL值设定为3
  节点J发送数据包给节点P
  朋友节点P收到收据包后，将TTL修改为2，广播该数据包
  此时，节点A、Q、H都会收到该数据包
  转发节点Q收到数据包后，将TTL修改为1，广播该数据包
  节点A、B、C、D、E以及R都会收到该数据包
  节点E判断DST地址是自己，收到数据包。节点R是转发节点，但是由于TTL为1，节点R会丢弃该数据包
123
Notes: 重新组织，语言。——不用维护路由表，不用管destination在哪里。

## Slide 124: 思考题
如果节点E想要发送数据到节点L，会经历哪些过程？该数据包的TTL设置为3

## Slide 125: 蓝牙低功耗协议（BLE）
物理层协议
链路层协议
L2CAP协议
ATT属性检索协议和GATT通用属性框架
SMP安全管理协议
BLE mesh
蓝牙 5.x规范
125

## Slide 126: 蓝牙 5.x规范
2016年，蓝牙技术联盟公布蓝牙5.0规范，截止2021年，蓝牙规范已经迭代至5.3版本
针对BLE，蓝牙 5.0相比于4.2版本有三点重大更新
  2M PHY
    蓝牙5.0中提出了2M PHY，其物理层最高速率达到了2Mbps ，相较于旧版本提升了1倍
    更高的数据传输速率可以为物联网设备的OTA空中升级等应用提供极大的便利

## Slide 127: 蓝牙 5.x规范
BLE远距离编码信道
  蓝牙5.0中提出了编码物理层（LE Coded PHY）
  使用编码物理层，使得设备在使用相同的物理硬件的前提下变相提高了其接收灵敏度，最终实现更长的通信距离
  增加了对信号的编码和模式映射两部分
    编码：使用卷积前向纠错码（Forward Error Correction，FEC）对数据包进行编码，将1bit数据扩展为2bit
    模式映射：模式映射将FEC输出的每一位映射为P符号
      其中S=2编码方式对FEC输出的数据不做任何改变，S=8的编码将FEC输出的2bit数据拓展为8bit。
      显然，使用S=8编码方式能够拥有更强的抗干扰能力，但数据率仅为使用S=2编码方式的速率的四分之一
FEC输入 | 输入（S=2） | 输入（S=8）
0 | 0 | 0011
1 | 1 | 1100

## Slide 128: 蓝牙 5.x规范
扩展广播
  将广播信道抽象为了两类：
    主广播信道（primary advertisement channels），37，38，39号
    次要广播信道（Secondary Advertising Channel），剩余37个信道
  主广播信道上广播的数据包类型为ADV_EXT_IND，不包含任何的数据，AuxPtr字段指明了下一个数据包发送的信道号
  收到广播包后，接收机将跳频至指定的次要广播信道接收后续的广播数据包
  次要广播信道上广播的第一个数据包类型为AUX_ADV_IND

## Slide 129: 蓝牙 5.x规范
室内定位辅助功能
  配合WiFi可以实现精度小于1米的室内定位，在2019年公布的蓝牙5.1标准将这一精度提升到了厘米级别并支持测向功能
  蓝牙5.1标准还优化了通用属性配置文件（GATT）的性能，提高了配对速度和数据传输速度
  2020年更新蓝牙5.2标准主要提供了ATT协议的升级版本EATT、增加了BLE功耗管理功能以及提供了LE同步信道功能以实现对BLE多路音频的支持
  2021年更新的蓝牙5.3标准中提出了连接降级（connection subrating）功能，允许BLE实时在高占空比和低占空比之间切换，实现功耗和吞吐量之间的平衡
  还规定了定期广播增强，允许周期性广播使用AdvDataInfo (ADI)字段，扩展了周期性广播的应用场景

## Slide 130: 目录
概述
基于IEEE802.15.4的传感网协议架构
Bluetooth
应用案例
研究进展

## Slide 131: 编程实例-智能灯泡远程控制系统
案例描述
  通过搭建RPL边界路由器（Border Router），实现从因特网到传感网的穿透，从而实现对智能LED节点灯的远程控制
实验场景:
  PC端发出一条命令，经过因特网，传到RPL边界路由器
  再由边界路由器将携带命令的IPv6数据包转为符合IEEE 802.15.4标准的数据包，发送到智能LED节点上，控制LED灯的亮灭
131
Notes: https://anrg.usc.edu/contiki/index.php/RPL_UDP

## Slide 132: 智能灯泡远程控制系统-硬件选择
RPL边界路由（Raspberry 3+ CC2538SF53节点）
  树莓派： 用于搭建与Internet连接的网络服务，并实现RPL和6LoWPAN功能
  CC2538SF53节点：提供IEEE 802.15.4的无线电收发功能
智能LED节点：CC2538SF53节点
  根据收到的IEEE 802.15.4数据包，控制LED灯的亮灭
Raspberry 3
CC2538SF53
132

## Slide 133: 智能灯泡远程控制系统-软件环境搭建
节点操作系统：Contiki-NG
  Contiki-NG的源代码：https://github.com/contiki-ng/contiki-ng.git
  Contiki-NG配置教程：http://anrg.usc.edu/Contiki-OS/index.php/Installation
应用层网络服务：MQTT
  MQTT 协议中有三种角色：订阅者、发布者和MQTT 代理
  MQTT代理: RPL 边界路由器,订阅者:智能LED 节点,发布者:PC
  MQTT安装
    MQTT 客户端（订阅者、发布者）程序已在Contiki-NG 中提供
    MQTT 代理需要在树莓派上安装
133

## Slide 134: 智能灯泡远程控制系统-程序编写及运行
搭建RPL 边界路由器
  树莓派编译并运行Contiki-NG 提供的native border router程序(example/rpl-border-router)
  在CC2538SF53节点上，烧写slip-radio 程序(examples/slip-radio)
  在树莓派上配置串口地址指定SLIP radio设备
  将树莓派上的native border router绑定到CC2538SF53节点的802.15.4无线电上，并生成IPv6地址
134

## Slide 135: 智能灯泡远程控制系统-程序编写及运行
编写并配置MQTT 客户端服务程序
  在MQTT客户端配置文件（project-conf.h）里设置MQTT代理的IPv6地址为搭建好的边界路由器的IPv6 Global 地址
  在MQTT客户端程序件指定订阅的话题（iot-2/cmd/led/fmt/json）
  编写mqtt-client.c中对LED灯的控制代码
//命令行参数为1，则打开红灯
//命令行参数为0，则关闭红灯
135

## Slide 136: 智能灯泡远程控制系统-程序编写及运行
编译后烧写到智能LED节点上
案例验证
136

## Slide 137: 目录
概述
基于IEEE802.15.4的传感网协议架构
Bluetooth
应用案例
研究进展

## Slide 138: 研究进展
[Ipsn16] Oppcast: Exploiting Spatial and Channel Diversity for Robust Data Collection in Urban Environments
  提供了一种能够在干扰源动态变化的情况下，实现稳定的数据收集的路由协议。
  Oppcast背后的关键理念是它同时利用了空间和信道多样性。
  通过结合两种机制：机会路由和多信道跳频的使用，Oppcast能够显著地增加可以用来稳定传输数据的链路，实现可靠的网络数据收集。
138
Notes: 蓝牙的链路如何估计。
CI, glossy.
CTI, false wakeup, 几个论文。
CTC, bluebee,。 回顾短距离技术，BLE，zigbee。关注特性/ 把整个文章串联起来。整个章节里面讲述的观点。
backscatter

## Slide 139: 研究进展
[mobicom17] WEBee: Physical-Layer Cross-Technology Communication via Emulation
  实现了WiFi到ZigBee的跨技术通信，能够达到以126Kbps的速率实现99%以上收包率的传输
  其背后原理是WiFi的物理层和ZigBee的物理层能够相互转换，通过在WiFi端选择特定的发送的数据，就能够在ZigBee端成功解码出跨技术通信的数据。
139
Notes: 蓝牙的链路如何估计。
CI, glossy.
CTI, false wakeup, 几个论文。
CTC, bluebee,。 回顾短距离技术，BLE，zigbee。关注特性/ 把整个文章串联起来。整个章节里面讲述的观点。
backscatter

## Slide 140
谢谢！